Урок 1

# Тема: «Введение. Инструменты и материалы».

# Ход урока:

На уроках черчения вы научитесь понимать и выполнять различные графические изображения, и в первую очередь чертежи. Для этого мы изучим правила построения и оформления чертежей, научимся работать чертёжными инструментами, выполнять изображения от руки.

## Из истории развития чертежа.

Чертёж является одним из средств изучения предметов окружающего нас реального мира. Он прошел долгий путь развития, прежде чем графические изображения обрели современный вид. Появление чертежа было связанно с практической деятельностью человека-строительством укреплений, городских построек и т.д. сначала выполняли их на земле, на камнях, затем на глиняных плитах. Слово «чертёж» исконно русское. В значение близком современному, т.е. изображение каких-либо предметов на бумаге, план чего-либо. В начале разницы между рисунком и чертежом практически не было. Изображения выполнялись от руки, на глаз и этот чертёж нуждался в словесных пояснениях, поэтому на нём делали различные надписи. Чертежами пользовались многие выдающиеся изобретатели и инженеры. Постепенно на чертежах появляется масштаб. Чертежи стали нести больше информации и поэтому их стали постепенно упрощать, используя различные условности, надписи и т.д.

Графические изображения.

Чертёж детали содержит: изображение, размерные числа, текст. По нему можно судить о геометрической форме данной детали, а по надписям-о названии, масштабе, в котором выполнены изображения, материале, из которого изготовляется деталь и т.д. такой чертёж даёт полное представление о детали.

Для сборки предмета из готовых деталей применяют сборочные чертежи. На сборочном чертеже детали изображают в соединении. Каждую деталь нумеруют и вносят в спецификацию (отдельную таблицу).

Чертежи, выполненные от руки и на глаз с соблюдением пропорций, называют эскизами.

Изображение, которое упрощённо и условно передаёт принцип работы изделия, называется схемой.

Деталь, изготовленная из листового материала, называется развёрткой.

В черчении используются наглядные изображения предметов-аксонометрические чертежи, технические рисунки. Эти изображения называют графическими. Они состоят из линий, штрихов, точек и выполняются карандашом, тушью, чернилами. Аксонометрический чертёж-это чертеж, построенный по осям. Технический рисунок-это изображение, выполненное от руки и на глаз, без точного соблюдения размеров предмета. Строительные чертежи-это чертежи для построения зданий, мостов, туннелей и т.д.

### Чертёжные материалы и принадлежности.

Бумага – ватман, папка для черчения формат А4, А3 и тетрадь общая формат А4.

Карандаши- Т, ТМ, М или Н, НВ, В. Ластик. Готовальня-это комплект чертёжных инструментов. Линейка- 25-30 см, угольники- 90, 45, 45 градусов, 90, 30, 60 градусов. Точилка.

### Приёмы выполнения чертежа.

1.Построение изображения карандашом.

2.Обводка тушью или карандашом.

Чертёж обводят в следующем порядке:

1.	Дуги на всех изображениях.

2.	Горизонтальные и вертикальные линии.

3.	Наклонные линии.

Закончив обводку основных линий, обводят в том же порядке тонкие, штрихпунктирные линии. Исправления ошибок на чертежах делаются в начальной стадии работы.

# Text boxes

Центральные

проекции

Проекции с числовыми отметками, картографические

схемы

Диагрммы и

графики

В технике

проекционные

В изобразительном

искусстве

электрические

Графические изображения

Кинематические, пневматические, гидравлические и т.д.

Параллельные

проекции

Прямоугольные

(чертежи)

Косоугольные

коммуникаций

Аксонометрические

Перспектива

(рисунок)